| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, ВА | 90 |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура окружающей среды, оС | 20…30 |
| Относительная влажность воздуха при 25оС, не более | 80% |
| Атмосферное давление | (84-106,7) кПа (630-800)мм рт. ст. |
| Классификация по ГОСТ Р 51079-2006 | 123615 |
| Основные параметры и размеры в составе кровати |  |
| Длинна кровати с установленным подъёмником не более, мм | 3000 |
| Ширина кровати с выдвинутой в рабочее положение поворотной стойкой подъёмника, не более, мм | 2260 |
| Высота кровати с балканской рамой не более, мм | 2318 |
| Функциональные возможности |  |
| Возможность подъема, уравновешивания и перемещения пациента. | Наличие |
| Удержание пациента при снятии питания с электродвигателя. | Наличие |
| Перемещение механизма подъема по монорельсу | Наличие |
| Функциональные особенности |  |
| Управление механизмом подъема и уравновешивания с помощью переносного пульта управления | Наличие |
| Автоматическое отключение электродвигателя механизма подъема при подъеме в крайнее верхнее и нижнее положения | Наличие |
| Перемещение механизма по монорельсу не менее, мм | 1400 |
| Конструктивные особенности |  |
| Количество опорных колёс на стойке | 2 |
| Диаметр опорных колёс, мм | 100 |
| Наличие тормозных механизмов на опорных колёсах | Наличие |
| Подъем и опускание с поверхности стола (каталки) груза (пациента) массой не более, кг , | 135 |
| Наличие рукоятки для перемещения каретки подъемника | Наличие |
| Максимальное выталкивающее усилие на исполнительных механизмах, Н | 6000 |
| Ход механизма уравновешивания, мм | 400 |
| Ход механизма подъема, мм | 300 |
| Концевые выключатели на исполнительных механизмах | Встроенные |
| Вертикальный ход траверсы, мм | 600 |
| Класс пыле- и влагозащиты исполнительных механизмов | IP43 |
| Скорость перемещения исполнительных механизмов без нагрузки, мм/с | 10 |
| Ручной пульт управления совмещенный | Наличие |
| Крепление поворотной стойки через сферическую опору.. | Наличие |
| Максимальный перегруз | 20% |
| Наличие резервного аккумулятора | Наличие |
| Режим работы: | Повторно-кратковременный 2мин/18мин. |

Поставка и монтаж подъёмника к кровати лечебно-ожоговой и противопролежневой «САТУРН-90»